| Es facilmente adaptable a condiciones hidráulicas cambiantes y es eficiente a bajas velocidades. La presión requerida puede ser facilmente lograda con el agregado de etapas. Servicio técnico disponible en todo el mundo. Requieren poco mantenimiento y bajo costo ope-rativo. No necesita de complejos sistemas hidráulicos pa-ra funcionar. ¿ Qué metalúrgia tiene nuestra bomba ? De acuerdo a las condiciones de operación y a los re-querimientos de los usuarios, nuestras bombas pue-den ser fabricadas con los siguientes materiales: Impulsores en Bronce Naval, B584 standard. Tazones en fundición gris, acero inoxidable o Bronce Naval. Columna en chapa negra (SAE 1010) o caño. Bujes en bronce SAE 67 ó ASTM 584 aleación C93800. Ejes de línea en acero al carbono o acero inoxida-ble (AISI 416 y 316). Cabezales en fundición gris, Bronce NAVAL ó cha-pa negra soldada (SAE 1010). Filtros en acero inoxidable. Caja porta empaquetadura en Bronce Naval. Recubrimiento de EPOXI, Niquel ó Enamel HT, e-liminando así la corrosión y mejorando la eficien-cia de la bomba. Referencias 01- Motor Eléctrico 14- Eje del Cabezal 29- Cabezal 20 PO 32- Camisa de Lubricación 33- Eje de Línea 35- Eje de Bomba 40- Difusor 41- Impulsor 46- Campana de Succión Dosificador de Lubricación |  |
| --- | --- |

Para mayor información sobre éste y otros productos, escriba o llame a nuestro Gerente de Ventas: Ing. Osvaldo Maccari: Alem 1281, Godoy Cruz, C.P. M5501DNC, Mendoza, Argentina. Tel (0261) 4523000 int 113. Fax (0261) 4522777. E-mail: osvaldo.maccari@centrilift.com