|  | Línea BH Industrial SBH Sumergible BAKER HUGHES |
| --- | --- |

Kobe Argentina

| Bomba Vertical, Tipo SBH, Flujo Mixto | Las bombas SBH Sumergibles tienen una gran capa-cidad para transferir fluídos, desde 9 m3/h (40 GPM) a 1.500 r.p.m. hasta casi 526 m3/h (2.314 GPM) a 3.000 r.p.m., desde una profundidad de 300 metros (1.000 pies) o más. Los modelos disponibles son 4”, 6”, 7”, 8”, 10”, 12”, 13” y 14” y corresponden al diámetro del Tazón Difusor. Pueden transferir distintos tipos de fluídos, ya sea agua común, agua tratada o soluciones químicas. El montaje de las bombas SBH se puede hacer en un espacio muy reducido en superficie y con un trabajo mínimo de fundación. Aplicaciones Estas bombas, de excelente capacidad de transferencia y muy buena altura de elevación, son ampliamente usadas para trabajos de irrigación, drenajes, inundaciones, agricultura, minería, petróleo, extracción de agua de ríos y numerosas aplicaciones más. ¿ Porqué elegir nuestra bomba vertical SBH ? La bomba vertical requiere un mínimo espacio en su-perficie para su instalación. La altura neta positiva de aspiración (ANPA) disponible puede ser mínima para satisfacer el ANPA requerido por la bomba. No requiere cebado ya que los impulsores y difusores se sumergen en el fluído a ser bombeado. La SBH es altamente versátil y adaptable ya sea para su instalación en distintos lugares como para darle distintas longitudes. Puede funcionar colocándola en cualquier posición, desde la vertical hasta la horizontal. Pueden usarse distintos materiales en su fabricación para satisfacer algunos requerimientos especiales. La presión requerida puede ser fácilmente lograda con el agregado de etapas. Son fácilmente adaptables a condiciones hidráulicas cambiantes. Requieren poco mantenimiento y bajo costo operativo |
| --- | --- |