|  | Línea BH Industrial TBH Turbina BAKER HUGHES |
| --- | --- |

Kobe Argentina

| Bomba Vertical, Tipo TBH, Flujo Mixto | Las bombas TBH Turbina están diseñadas para tra-bajar en lugares donde se requiere alta capacidad de transferencia de fluidos y buena altura de elevación. Las profundidades de instalación pueden alcanzar los 150 metros y dependerán del modelo y de la potencia que deba transmitir el eje de la línea. Tienen un rango de bombeo que va desde 9 m3/h (40 GPM) a 1.500 r.p.m. hasta casi 526 m3/h (2.314 GPM) a 3.000 r.p.m. y las alturas de elevación logradas van desde 1,5 metros (5 pies) hasta 35 me-tros (115 pies) por etapa . Los modelos disponibles son 4”, 6”, 7”, 8”, 10”, 12”, 13” y 14” y corresponden a los diámetros del Tazón difusor. Pueden transferir distintos tipos de fluidos, ya sea agua común, agua tratada o soluciones químicas. Aplicaciones: Estas bombas, de excelente capacidad de transfe-rencia y buena altura de elevación, son altamente uti-lizadas para trabajos agrícolas, en irrigación, drena-jes, inundaciones, petróleo, minería, extracción de a-gua de ríos, etc. ¿ Por qué debería elegir nuestra bomba vertical ? Porque requiere un mínimo espacio en superficie para su instalación. La altura neta positiva de aspiración (ANPA) dispo-nible puede ser mínima para satisfacer el ANPA requerido por la bomba. No requiere cebado ya que los impulsores y difuso-res se sumergen en el fluido a ser bombeado. La TBH es altamente versátil y adaptable ya sea para su instalación en distintos lugares como para darle distintas longitudes. Pueden usarse distintos materiales en su fabrica-ción y así satisfacer requerimientos especiales. La presión requerida es fácilmente lograda con el agregado de etapas. Es fácil de adaptar a condiciones hidráulicas cam-biantes. Puede trabajar bien a bajas velocidades. Logra alta eficiencia de bombeo. Poco mantenimiento y bajo costo operativo. Es un equipo sencillo, no necesita complejos sis-temas hidráulicos. Servicio técnico disponible en todo el mundo. |
| --- | --- |